## Slide 1
Lietuvos energetinė nepriklausomybė
ĮMANOMA DARNIU BŪDU
Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas
martynas@nagevicius.lt +370 650 37654
Notes: Prisistatymas
  Atliekami darbai,
  Pagrindiniai klientai,
  visuomeninė veikla

## Slide 2: Pasiūlymas energetikos strategijai
Išsamus pasiūlymas, apimantis konkrečius pajėgumus, investicijas, kaštus
  Parengtas (2012 lapkritis)
  Patikslintas (2013 vasaris)
  Pateiktas Energetikos ministerijos suburtai darbo grupei energetinės nepriklausomybės strategijos tikslinimui (2013 kovas)
  Pilna versija: http://www.slideshare.net/Martynas_Nagevicius/lietuvos-energetikos-strategijos-gaires-kovas-be-bat

## Slide 3
Dvi esminės kryptys:
  Efektyvumas
  Atsinaujinanti energetika

## Slide 4: Elektros energijos poreikių/gamybos prognozė

## Slide 5: Elektros energijos iš atsinaujinančių energijos išteklių gamybos prognozė
NENS2012 2020 apie 3 TWh 2050 apie 10-21 TWh

## Slide 6: Investicijos į atsinaujinančios energetikos elektros sektoriuje plėtrą iki 2020 metų
Priemonė | Investicijos 2012-2020 metais | Efektas
Biokuro kogeneracinių elektrinių plėtra | 5 milijardai Lt | Įrengta galia 630 Mwe Bendra metinė elektros gamyba apie 2.6 TWh, Bendra metinė šilumos gamyba apie 5.1 TWh. Biokuro metiniai poreikiai apie 0.63 milijonai tne
Vėjo jėgainių plėtra | 3.9 milijardai Lt | Papildomai įrengta apie 800 MWe galia. Papildoma elektros gamyba 1.7 TWh
Biodujų elektrinių plėtra | 1.2 milijardai Lt | Papildomai įrengta apie 85 MWe galia. Papildoma elektros gamyba 0.6 TWh
Kt. | 0.1 milijardo Lt | Papildoma elektros gamyba 0.06 TWh
IŠ VISO: | 10.2 milijardo Lt | 

## Slide 7: Parama iš ES Struktūrinių fondų elektros sektoriuje plėtrą iki 2020 metų
Biokuro kogeneracinės elektrinės: apie 1.5 mlrd. Lt
Vėjo jėgainės: apie 1.9 mlrd. Lt
Biodujų jėgainės: apie 0,8 mlrd. Lt
Viso: apie 4.2 mlrd. Lt
Paskaičiuota parama, reikalinga, kad šiose elektrinėse pagamintos elektros energijos savikaina (su pelnu) būtų ne didesnė, nei didmeninė rinkos kaina

## Slide 8: Kokia paramos atsinaujinančiai energetikai prasmė? Kuriama išorinė nauda
  Kuriamos darbo vietos:
    Mažėja biudžeto išlaidos socialinėms programoms finansuoti
    Auga biudžeto pajamos per pajamų mokesčius
  Dalis išlaidų realiai „grįžta į ekonomiką“
    Įmonių, asmenų uždirbamos pajamos vėliau naudojamos, kaip išlaidos perkant kitus vietinius produktus ir paslaugas (vėl gi auga biudžeto pajamos...)
  „Merit order effect“
    Vietinė energijos gamyba didina importuotojų (tradicinių gamintojų) konkurenciją, ko pasekoje mažėja importuojamos energijos kaina visiems vartotojams
  Išorinių kaštų mažėjimas
    Klimato kaitos kaštų mažėjimas
    Energetinio saugumo (rizikos) kaštų mažėjimas
    ...
  „Learning factor“
    Kiekvienas įgyvendintas projektas sukelia prielaidą sekantį projektą įgyvendinti mažesniais kaštais, efektyviau, greičiau ir t.t.

## Slide 9
Dalis kaštų grįžtančių į ekonomiką |  |  | 
 | Investicijos | Priežiūra | Kuras
Biokuro kogeneracines elektrinės | 20% | 50% | 50%
Vėjo jėgainės | 10% | 50% | -
Biodujų jėgainės | 20% | 50% | 50%
KAŠTAI, GRĮŽTANTYS Į LIETUVOS EKONOMIKĄ PER ĮRANGOS EKSPLOATAVIMO LAIKOTARPĮ (diskontuojant (d.n. 5%)) (mlrd. LT) |  |  | 
Biokuro kogeneracines elektrinės | 1,00 | 1,02 | 3,88
Vėjo jėgainės | 0,39 | 0,51 | -
Biodujų jėgainės | 0,24 | 0,45 | 0,37
VISO: | 7,9 mlrd. LT |  | 

## Slide 11: Investicijos į atsinaujinančios energetikos plėtrą 2021-2050 metų laikotarpyje (I)
Biokuro elektrinių 630 MW (2020)  800 MW (2050)
Biodujų elektrinių 100 MW (2020)  200 MW (2050)
Vėjo jėgainių sausumoje 1000 MW (2020)  1500 MW (2030)  2000 MW (2050)
Vėjo jėgainių jūroje 0 MW (2020)  1000 MW (2030)
Saulės elektrinių 10 MW (2020)  200 MW (2030)  1100 MW (2050)

## Slide 12: Energijos išteklių vartojimo prognozė
(Grafike neparodytas gamtinių dujų vartojimas neenergetinėms reikmėms (visų pirma trašų gamybai), cheminių procesų energija ir naftos produktų vartojimas naftos produktų gamybai (visų pirma – naftos perdirbimo įmonėje))

## Slide 13: Atsinaujinančių išteklių dalis bendrame galutiniame suvartojime

## Slide 14: Šiltamio efektą sukuriančių dujų emisijų energetikos sektoriuje prognozė

## Slide 15: Ačiū už dėmesį !
Martynas Nagevičius 8 650 37654 martynas@nagevicius.lt