## Slide 1: NET patiriamų nuostolių analizė turint gaminančius vartotojus
VERT

## Slide 2: Gaminančių vartotojų duomenys
Chart: GV elektrinių įrengtoji galia, pagal atsiskaitymo būdą 2025-05-26 d.
| Grynasis atsiskaitymas (net-billing) | Atsiskaitymas pagal kiekį (net-metering)
Nebuitiniai GV | 55359 | 818220
Buitiniai GV | 103.22 | 1058522
Iš viso GV | 55462.22 | 1876742
Chart: GV pagamintas ir tiekėjui priskirtas elektros energijos kiekis*
| 2021 m. balandžio 1 d. - 2022 m. kovo 31 d. | 2022 m. balandžio 1 d. - 2023 m. kovo 31 d. | 2023 m. balandžio 1 d. - 2024 m. kovo 31 d. | 2024 m. balandžio 1 d. - 2025 m. kovo 31 d.
Buitinio GV pagamintas ir tiekėjui priskirtas elektros energijos kiekis MWh | 66666 | 176528.0278 | 584030.9966 | 841341.4552
Nebuitinio GV pagamintas ir tiekėjui priskirtas elektros energijos kiekis MWh | 12432 | 48469.0354 | 150120.1606 | 310886.9351
* Pagal tiekėjų pateiktus duomenis (be garantinio tiekimo)

## Slide 3: Tiekėjų iš GV gautos pajamos ir patirtos sąnaudos 2021-2025 m.
Pajamos
Sąnaudos
Dėl GV atpirktos elektros energijos, įskaitant kompensavimą, patirtos sąnaudos
Iš GV pagamintos elektros energijos gautos pajamos
Skirtumas tarp
pajamų ir sąnaudų
mln. EUR -2,05 -2,6 -19,8 -31,23
Chart: mln. EUR
| Buitiniai | Nebuitiniai | Buitiniai | Nebuitiniai | Buitiniai | Nebuitiniai | Buitiniai | Nebuitiniai | 2021 m. balandžio 1 d. - 2022 m. kovo 31 d. | 2022 m. balandžio 1 d. - 2023 m. kovo 31 d. | 2023 m. balandžio 1 d. - 2024 m. kovo 31 d. | 2024 m. balandžio 1 d. - 2025 m. kovo 31 d.
Veiklos (OPEX) sąnaudos mln. EUR | -0.26815 | -0.096163 | -1.688 | -0.33812 | -2.8654 | -0.93172 | -2.7446 | -1.2905
Disbalanso sąnaudos mln. EUR | -0.024187 | -0.056 | -3.0088 | -2.4058 | -6.9354 | -0.83418 | -7.4125 | -3.9334
Gaminančio vartotojo pagamintos ir suvartotos elektros energijos kiekio atpirkimo sąnaudos mln. EUR | -7.4357 | -1.424 | -22.6861 | -9.9904 | -24.8462 | -11.6009 | -33.5376 | -26.0816
Gaminančiam vartotojui išmokėtos kompensacijos už sukauptą elektros energiją mln. EUR | -0.72511 | -0.080419 | 0 | 0 | -5.3558 | -0.96145 | 0 | 0
Išmokos tiekėjams, atsiskaitant už gaminančio vartotojo sukauptą elektros energiją, gaminančiam vartotojui keičiant tiekėją mln. EUR | -0.069794 | -0.0019832 | -1.3985 | -0.16002 | -0.68119 | -0.43631 | 0 | 0
Už parduotą elektros energiją mln. EUR | 6.7042 | 1.3953 | 27.4429 | 10.0594 | 23.2329 | 9.5114 | 25.4909 | 18.2752
Iš tiekėjų, atsiskaitant už gaminančio vartotojo sukauptą elektros energiją, gaminančiam vartotojui keičiant tiekėją mln. EUR | 0.0048816 | 0.018922 | 1.5055 | 0.051226 | 2.416 | 0.49397 | 0 | 0
Iš viso sąnaudų mln. EUR | -8.5229 | -1.6585 | -28.7814 | -12.8944 | -40.684 | -14.7646 | -43.6948 | -31.3055
Iš viso pajamų mln. EUR | 6.7091 | 1.4142 | 28.9484 | 10.1107 | 25.6489 | 10.0054 | 25.4909 | 18.2752
Skirtumas,
tenkantis 1 kWh/ct -2,60 -1,16 -2,70 -2,71

## Slide 4: GV įtaka elektros energijos energetikos sistemai
Kainos yra žemiausios 13-15 val., kai gamyba didžiausia, tačiau vakare (21-22 val.) kainos pakyla, kadangi saulės gamyba dingsta, tačiau paklausa išlieka.
Elektros rinkos modeliavimo rezultatai rodo, jog +1,5 GW saulės energijos gamyba vidutinę metinę elektros kainą sumažina 1,1 Eur/MWh.
Preliminariais vertinimais dėl sumažėjusių biržos kainų ir išaugusio gaminančių vartotojų skaičiaus, nepriklausomų tiekėjų gautos naudos, kitų gamintojų nuostolio dėl nepagaminto elektros energijos kiekio ir mažesnės biržos kainos bei perkrovų pajamų, susidaro apie 11 mln. Eur nauda.
Nepriklausomų tiekėjų patiriami nuostoliai dėl elektros energijos atpirkimo – 15,68 mln. Eur.
Chart: Valandos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Biržos kainos su 1,5 GW gaminančių vartotojų | 84.6841 | 83.5688 | 83.9073 | 86.853 | 92.3269 | 96.2166 | 107.6399 | 123.1298 | 129.6293 | 116.8999 | 98.865 | 81.2956 | 63.5266 | 57.863 | 56.1946 | 65.204 | 79.3461 | 97.6237 | 117.5027 | 134.7105 | 141.6596 | 134.5719 | 109.6532 | 87.3677
Biržos kainos be gaminančių vartotojų | 86.7523 | 85.6569 | 86.0053 | 89.362 | 94.6297 | 99.9125 | 102.9663 | 104.4113 | 102.3805 | 99.9523 | 99.0255 | 98.3011 | 98.7168 | 100.4803 | 102.5551 | 105.9299 | 108.1267 | 109.0188 | 108.9999 | 106.3255 | 101.152 | 96.4672 | 90.7924 | 87.1161

## Slide 5: Pasiūlymai problemai spręsti
Veiklos sąnaudas
(OPEX)
Sprendžiamas įvedant pastoviąją įmoką (jau įgyvendinta)
Disbalanso sąnaudos
Suteikiant priėjimą prie realių vartojimo / gamybos duomenų (įgyvendinama)
Patiektos ir atgautos elektros energijos kainų skirtumas
„Vokiško“ modelio taikymas – nustatoma kaina, už kurią nepriklausomi tiekėjai superka elektrą, vartotojui atgaunant elektrą taikomos sutartinės kainos; nėra kaupimo tinkluose.
Taikyti papildomą dedamąją GV, įvertinant GV sukuriamas naudas ar sąnaudas; taip pat dalį kaštų, lygias sistemai sukuriamoms naudoms paskirstyti visiems elektros energijos vartotojams;​