## Slide 1: Jūrinės generacijos ekonominio pagrįstumo analizė
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas
R. Pocius

## Slide 2: EKONOMINIO PAGRĮSTUMO ANALIZĖS TIKSLAS:
Atlikti nepriklausomą ekonominį kaštų ir naudų vertinimą pagal taikomą CfD modelį.
Atnaujintas vertinimas pagal naujai pateiktą Atsinaujinančių energijos išteklių įstatymo projektą.

## Slide 3: PAGRINDINĖS PRIELAIDOS
eksploatavimo laikotarpis – 30 metų
metinė gamyba ir skatinamas metinis kiekis – 2,88 TWh
išnaudojimo koeficientas – 47%
JŪRINIO VĖJO JĖGAINĖS
CfD SCHEMOS
TAIKYMAS
indeksuojama iki gamybos pradžios, neilgiau kaip 8 m.
maksimali sandorio kaina – 125 Eur/MWh
taikymo laikotarpis – 15 m.
Indeksacijos koef. - 2%
KITA
Prognozuojama vidutinė rinkos kaina: A. 65 Eur/MWh; B. 75 Eur/MWh; C. 85 Eur/MWh
Sausumos vėjo žemos generacijos laikotarpis – iki 10% nuo instaliuotos galios
Vertintos kitos naudos: pelno mokestis ir išmokos vietos bendruomenėms
Nevertintos kitos socio-ekonominės naudos

## Slide 4: UŽDAVINIAI, VERTINANT TIESIOGINES JŪRINĖS GENERACIJOS NAUDAS
Monetizuoti jūrinio vėjo rinkos naudas:
  esant mažai AEI generacijai (10% nuo instaliuotos galios) remiantis istoriniais duomenimis
  likusio metų laikotarpio (ne mažos AEI generacijos)
Monetizuoti negeneruojamos elektros energijos dujų elektrinėse naudas dėl jūrinio vėjo
Monetizuoti jūrinio vėjo balansavimo pajėgumų naudas

## Slide 5: 1. ŽEMOS GAMYBOS LAIKOTARPIS
Chart: Offshore vs onshore during low generation hours
Sausumos vėjo generacijos minimumo (10%) laikotarpis Vokietijoje tęsiasi 1921 valandas
Tuo laikotarpiu jūrinio vėjo generacija gali sieki iki 90%
2024 m. Lietuvoje buvo apie 2500 val., kai sausumos vėjas generuoja 10 proc. ir mažiau pajėgumo
Jūrinis vėjas tomis išskirtinėmis valandomis gamina beveik 3 kartus daugiau energijos nei sausumos vėjas.
Metinė AEI generacija (Vokietija, 2024 day-ahead statistika)

## Slide 6
Jūrinis vėjas turi potencialą sumažinti „Dunkelflaute“ efektą nuo 84 iki 46 val*.
Esant jūrinio vėjo generacijai „Dunkelflaute“ efektas pasireiškia tik 10 kartų per metus.
- žemos vėjo generacijos laikotarpis
- jūros vėjo generacija eliminuoja žemos vėjo generacijos laikotarpį
2. NEGENERUOJAMOS ELEKTROS ENERGIJOS DUJŲ ELEKTRINĖSE NAUDOS DĖL JŪRINIO VĖJO ATSIRADIMO
2024 gruodžio mėnesio gamtinių dujų BGSI-DA LT buvo 47,89 Eur/MWh.
ATL leidimų kaina pagal EEX Primary Market Auction 2025 m. sausio 14 d. rezultatus 74,45 Eur/t.
Trumpus laikotarpius eliminuos kitos priemonės: lankstumo, kaupimo, saulės generacijos ir kt. įrenginiai
Kaštai ilgesniais nei 18 val. laikotarpiais sudaro 29 mln. Eur per metus
*https://transparency.entsoe.eu/generation/r2/dayAheadGenerationForecastWindAndSolar/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BZN&atch=false&dateTime.dateTime=11.01.2024+00:00|CET|DAYTIMERANGE&dateTime.endDateTime=11.01.2024+00:00|CET|DAYTIMERANGE&area.values=CTY|10Y1001A1001A83F!BZN|10Y1001A1001A63L&productionType.values=B16&productionType.values=B18&productionType.values=B19&processType.values=A18&processType.values=A01&processType.values=A40&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)#

## Slide 7
Vertinant 2024 m. vidutines Europos šalių dažnio atkūrimo rezervo (FRR) balansavimo pajėgumų kainas, Lietuva sutaupytų ~ 1 mln. EUR per metus
3. JŪRINIO VĖJO BALANSAVIMO PAJĖGUMŲ NAUDA
8 MW
7 MW
5 MW
11 MW
Prijungus sausumos vėjo parką poreikis
Prijungus jūrinį vėjo parką poreikis
Balansavimas aukštyn
Balansavimas žemyn

## Slide 8: JŪRINIO VĖJO GENERACIJOS NAUDOS
Chart: 
| 18 TWh vartojimas | 24 TWh vartojimas
Dėl žemos sausumos vėjo generacijos | 61 | 77
Dėl ne žemos vėjo gamybos | 18 | 18
Dėl balansavimo | 1 | 1
Dėl didėjančių dujų kainos | 14 | 14
Vietos bendruomenėms išmokos | 1 | 1
Pelno mokestis | 11 | 11
Iš viso metinės naudos, mln. Eur | 106 | 122

## Slide 9
VIAP METINĖS IŠMOKOS (KAŠTAI)
Kai vidutinė rinkos kaina Eur/MWh | Išmokamos metinės VIAP lėšos, mln. EUR
65 | 195,7
75 | 161,7
85 | 127,6
Mokama į
VIAP (+)
Gaunam iš
VIAP (-)
Nėra mokėjimų
0
Kaina, Eur/MWh
Laikas, h
Elektros kaina
biržoje, Eur/MWh
CfD kaina
≤125 Eur/MWh
Vykstant generacijai

## Slide 10: NAUDOS IR KAŠTŲ SANTYKIO KITIMAS NUO KONKURSO RODIKLIŲ:
CfD kaina (95-125 Eur/MWh intervale)
Generacija – fiksuota 2,88TWh | Vidutinis šalies elektros poreikis = 18 TWh
Kaštų – Naudų santykis
CfD kaina, Eur/MWh
Kaštai nusveria naudas
Naudos nusveria
kaštus
Vidutinė biržos kaina (2025-2048), Eur/MWh

## Slide 11: EKONOMINIO PAGRĮSTUMO ANALIZĖS IR ĮTAKOS KAINAI REZULTATAI (vartojimas 18 TWh)
Chart: mlrd.EUR / ct/kWh
| 65 Eur/MWh | 75 Eur/MWh | 85 Eur/MWh
Kaštai, mlrd.EUR | 2.1888 | 1.8082 | 1.4277
Nauda, mlrd. EUR | 2.0667 | 2.0667 | 2.0667
Naudos ir kaštų skirtumas, mlrd. EUR | -0.12204 | 0.25856 | 0.63898
VIAP kaina, ct/kWh | 1.0871 | 0.89803 | 0.70909
Nauda ct/KWh | -0.58889 | -0.58889 | -0.58889

## Slide 12: EKONOMINIO PAGRĮSTUMO ANALIZĖS IR ĮTAKOS KAINAI REZULTATAI (vartojimas 24 TWh)
Chart: mlrd.EUR / ct/kWh
| 65 Eur/MWh | 75 Eur/MWh | 85 Eur/MWh
Kaštai, mlrd.EUR | 2.1888 | 1.8082 | 1.4277
Nauda, mlrd. EUR | 2.3787 | 2.3787 | 2.3787
Naudos ir kaštų skirtumas, mlrd. EUR | 0.18992 | 0.57052 | 0.95094
VIAP kaina, ct/kWh | 0.81529 | 0.67352 | 0.53182
Nauda ct/KWh | -0.50833 | -0.50833 | -0.50833

## Slide 13
Klausimai?