## Slide 1
ESO tinklo plėtra. Gaminančių vartotojų prijungimas prie ESO tinklo
2023-05-03

## Slide 2
Gaminantys vartotojai
Gamintojai
(EE pardavimui ir NGV parkai)
Prie ESO prijungta AEI generacija, 2023-04-30 duomenimis
55 114 vnt.
503 MW galia (įrengta generacija)
Įprasti gaminantys vartotojai
42 467 vnt.
503 MW
Nutolę gaminantys vartotojai
12 647 vnt.
96 MW priskirta galia*
2 341 vnt.
513 MW galia
202 MW
148 MW
107 MW
27 MW
29 MW
saulė
vėjas
biokuras
hidro
biodujos
Viso prie ESO tinklo prijungta 1016 MW AEI generacijos  saulės 705 MW
*Nutolusiems gaminantiems vartotojams galia priskiriama iš kitų gaminančių vartotojų (realių) elektrinių, arba iš nutolusių elektrinių (pvz. saulės parkų). Todėl sumuojant bendrą Lietuvoje esančią generaciją, nutolusiems gaminantiems vartotojams priskirtos elektrinių galios nereikia sumuoti.
Notes: Perkopta prie ESO tinklo prijungto 1 GW atsinaujinančių riba.
Matoma tendencija – vis didesnė NGV parkų galios dalis yra skiriama ne buitiniams, o komerciniams vartotojams. Nuo 2023 m. pradžios buičiai priskirta 9,8 MW, komercijai – 17,1 MW

## Slide 3
Gaminančių vartotojų prijungimo dinamika
Kaupiamieji dydžiai. Nutolę gaminantys vartotojai į šią statistiką neįtraukti
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 01 | 2023 02 | 2023 03 | 2023 04
Prijungtų gaminančių vartotojų suminė elektrinių galia, MW | 0.491 | 1.897 | 3.445 | 8.73 | 27.549 | 80.039 | 146.947 | 382.683 | 405.043 | 427.631 | 469.457 | 503.25
Prijungtų gaminančių vartotojų skaičius, vnt. | 63 | 248 | 426 | 1097 | 3384 | 8640 | 14281 | 32937 | 34802 | 36220 | 39872 | 42467
Notes: Kasmet gaminančių vartotojų skaičius ir generacijos galia daugiau nei dvigubėja. Per 2023 m. pirmus 4 mėnesius jau prijungėme daugiau nei pusę 2022 m. prijungtų GV.

## Slide 4
Chart: Kiekis, vnt
| 2022-01 | 2022-02 | 2022-03 | 2022-04 | 2022-05 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 | 2022-11 | 2022-12 | 2023-01 | 2023-02 | 2023-03 | 2023-04
Gaminantis vartotojas | 2625 | 2876 | 5752 | 2851 | 2600 | 3557 | 5831 | 5458 | 7724 | 4433 | 2350 | 1843 | 2530 | 2536 | 2599 | 3955
Gaminančių vartotojų paraiškų kiekis
Kvietimai APVA paramai
2022-01-10
2022-06-30
Per 2022 m. išduota GV techninių sąlygų: 42 tūkst.
Per 2022 m. prijungta GV: 18,6 tūkst.

## Slide 5
Laisva galia saulės generacijos prijungimui prie ESO tinklo – 1119 MW
Vėjui – 331 MW
Laisvos tinklo leistinos generuoti galios išdalinimas įvairioms grupėms
Eil. Nr. | Grupė pagal prioritetą | Grupei priskirta galia, MW | Laisva galia, MW
1. | Savivaldybių AIEB ir PEB | 120 | 120
2. | Fiziniai GV, bei ne GV ant stogų | 162 | 115
3. | Juridiniai gamintojai su elektrinėmis ant stogų | 124 | 123
4. | NGV parkai fiziniams asmenims | 243 | 238
5. | NGV parkai juridiniams asmenims | 124 | 113
6. | NGV parkai ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims | 120 | 119
7. | Ne savivaldybių AIEB ir PEB | 124 | 124
8. | Kaupikliai arba hibridinės su kaupikliais | 0 | 0
9. | Ne pelno siekiančios organizacijos, GV | 120 | 119
10. | Kiti juridiniai GV | 124 | 48
11. | Kiti subjektai (komerciniai gamintojai) | 0 | 0
 | Viso: | 1260 | 1119
Svarbu!
Ribojimas netaikomas GV iki 10 kW
ESO ir Litgrid pralaidumai yra
ESO pralaidumų yra, Litgrid nėra
ESO pralaidumų nėra, Litgrid yra
ESO ir Litgrid pralaidumų nėra
ESO ir Litgrid pralaidumų yra
Notes: 406 buitiniams gaminantiems vartotojams (virš 10 kW) nebuvo išduotos prijungimo sąlygos dėl pasibaigusios galios, skirtos jų krepšeliui
1260 MW =1,4 GW -10% rezervas

## Slide 6
2023 m. rekonstrukcijos gaminančių vartotojų prijungimo metu
(iki 30kW)
Chart: 
| Išduota sąlygų be rekonstrukcijos | Išduota sąlygų su rekonstrukcija
Sales | 8943 | 541
Column1 | 8943 | 541
Column2 | 0.94296 | 0.057043
Vidutinė rekonstrukcijos kaina (50 % kliento dalis)
Vidutinė apmokėta prijungimo kaina
Rekonstrukcijas apmokėję klientai
12.434 Eur
2.826 Eur
25 (4,6%)
Mažėjant laisvos galios tinkle, didėja sąlygų su rekonstrukcijomis dalis
2,8 %
5,7 %
2023* m.
2022 m.
Notes: Vid. rekonstrukcijos kaina išaugo nuo 8k Eur 2022 m.
Vid. Apmokėta kaina išaugo nuo 2616 Eur 2022 m.
Apmokėjimo % nukrito nuo 11% 2022 m.

## Slide 7
Efektyvus leistinos generuoti galios išnaudojimas ir alternatyvos rekonstrukcijoms
Jeigu tinkle trūksta leistinos generuoti galios, įsivertinkite:
Didesnės elektrinės įrengimą, nei yra leistina generuoti galia. Aktualu, kai yra galimybė išmaniai valdyti vartojimą, kai saulės elektrinė nėra nukreipta optimaliu kampu, arba kai apribojus pikus, ryto ir vakaro
Kaupiklių įrengimą pikinės generacijos „nupjovimui“
Elektrinės įrengimas kitur, kur yra laisvos galios. Tai gali būti ir nuosava nutolusi elektrinė, ir elektrinė sodyboje, ir nutolusio parko dalis
Hibridinės generacijos įrengimą, pvz., esamos saulės elektrinės papildymas vėjo elektrine. Viena kitą papildančios technologijos.
Kooperuotis su kaimynais – operatorius apjungia kelias paraiškas, kai jas sieja bendra rekonstrukcija. Prisijungus keliems, grąžiname dalį kaštų
Prijungimo sąlygų nereikia, kai:
Įrengiamas kaupiklis iki 30 kW galios;
Didinama įrengta elektrinės galia, nedidinant leistinos generuoti galios;
Įrengiama iki 0,8 kW galios elektrinė
Rangovo deklaraciją pateikti vis tiek būtina!
Rangovo deklaracija
NRA atnaujinimas
Įrengimas
ĮGG > LGG

## Slide 8
Kas moka už rekonstrukciją?
Šiuo metu, jei yra prijungimo išlaidų, gaminantys vartotojai apmoka 50 % sumos, o nauji vartotojai ir galios didinimas apmokamas pagal VERT nustatytus įkainius.
Likusią dalį apmoka ESO, kurio kaštai per skirstymo tarifą yra padalinami visiems elektros vartotojams.
Įrangos tarnavimo laikotarpiu (40 metų), per skirstymo tarifą tipinis vartotojas sumoka tik 19 proc. patiriamų tinklo plėtros kaštų, atsiradusių dėl jo prijungimo. Likusią dalį sumoka visi kiti elektros vartotojai, nors investicijos buvo atliekamos tik dėl konkretaus vartotojo poreikių.
!! naujų vartotojų prijungimo kaštams padengti Operatorius privalo kasmet skolintis, nes šioms sąnaudoms finansuoti nėra išankstinio finansavimo mechanizmo
Per skirstymo tarifą Operatoriaus gaunamos pajamos skirtos padengti:
  einamosios veiklos metines sąnaudas (technologinės energijos sąnaudos, tinklo remontai ir techninė priežiūra, brigadų ir kitų darbuotojų atlygis, bei kitos operacinės sąnaudos);
  esamo tinklo nusidėvėjimą (tame tarpe ir naujai prijungtų vartotojų bei gaminančių vartotojų).

## Slide 9
Problema: dekarbonizacija ir aktyvi elektrifikacija yra neišvengiama ir skatinama. Tačiau tam reikalingos papildomos investicijos į tinklą, kurios šiuo metu yra daromos planuotų ir būtinų tinklo rekonstrukcijų kaina. Nuo to kenčia elektros tinklo patikimumas
2022 m. duomenimis:
Prijungimo darbams išleidome: 121,8 mln. Eur
  - iš jų prijungiami klientai sumokėjo 28 mln. Eur
93 mln. Neplanuotas kapitalo išlaidų poreikis, mažinantis planinių rekonstrukcijų biudžetą
Siūlomas sprendimas: skirti dalį VIAP Lietuvos elektrifikavimui ir dekarbonizavimui, kad galėtume išlaikyti bei gerinti skirstomojo tinklo kokybę
Preliminari įtaka VIAP, pagal 2022 m. skaičius: 0,0084 Eur / kWh
Dekarbonizacijai reikalingos investicijos mažina planinių rekonstrukcijų galimybes
Planinės rekonstrukcijos būtinos:
  Gedimų mažinimui
  Įtampos kokybės užtikrinimui
  Senos, nudėvėtos įrangos atnaujinimui
  Tinklo nuostolių mažinimui
Notes: Planinės rekonstrukcijos, tai:
Oro linijų kabeliavimas
Valdymo sistemų diegimas
Senos, susidėvėjusios įrangos atnaujinimas

## Slide 10
1.
2.
3.
1.
2.
Veiklos tobulinimas ir vykdomi pokyčiai
Kelių generacijos šaltinių priskyrimas
Pokytis įsigaliojo nuo š. m. sausio 1 dienos
Neseniai įgyvendinti pokyčiai
Vykdomi pokyčiai
4.
GV bendros sąskaitybos modelis
Ruošiamės IT pokyčiams, laukiame patikslinančio reglamentavimo
Patvirtintas PETA
Tinklo pralaidumas išdalintas skirtingoms grupėms, patikslinti prijungimo procesai
Baudos už leistinos generuoti galios viršijimą
Išsiuntėme įspėjimus viršijantiems, ruošiamės baudų išrašymui Iš 672 išsiųstų pranešimų apie pažeidimus, 588 yra GV
3.
Natūrinių bandymų proceso skaitmenizavimas
Kuriame galimybę sekti proceso eigą ir pateikti dokumentus eso.lt
Ketinimų protokolo proceso skaitmenizavimas
Sukūrėme galimybę pateikti skaitmeninį prašymą eso.lt esančioje formoje
Prijungimo sąlygų parengimo termino tikrinimo įrankis
Sukūrėme galimybę eso.lt pasitikrinti, kada bus parengtos prijungimo sąlygos. Aktualu esant paraiškų antplūdžiui.

## Slide 11
Santrauka
Atsinaujinančių išteklių energijos šaltinių prijungimas išlaiko pagreitį
Per 2022 m. daugiau nei padvigubinome gaminančių vartotojų skaičių
1.
2.
3.
4.
4.
Alternatyvos rekonstrukcijoms leidžia racionaliai išnaudoti esamą infrastruktūrą ir išvengti atskirų taškinių sprendimų finansavimų
Kartu su parama gyventojams būtina ir parama skirstymo tinklų operatoriui
Dekarbonizacija nėra atskirai finansuojama, todėl naudojamos planinėms rekonstrukcijoms skirtos lėšos
Be planinių rekonstrukcijų kenčia tinklo patikimumas
94,3 % gaminančių vartotojų prijungiami be rekonstrukcijų
Rekonstrukcijų poreikis auga kartu su tinklo įsisotinimu, tačiau laisvos galios generacijai vis dar yra