## Slide 1: Dėl VERT tyrimo ataskaitos dėl Lietuvos ir Latvijos elektros kainų skirtumo
Tarybos pirmininkas
Renatas Pocius
2021-10-07
2021-10-07 posėdžio protokolo Nr. 117-P-15
1 priedas

## Slide 2: VERT tyrimas
Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisija 2021 m. gegužės 12 d. posėdžio protokolu pasiūlė:
„Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijai atlikto tyrimo „Dėl priežasčių, lėmusių Latvijos ir Lietuvos elektros kainų zonų kainų skirtumo pokyčius po Astravo AE paleidimo“ išvadas“

## Slide 3: VERT tyrimo eiga
Balandžio mėn.
Birželio mėn.
Gegužės mėn.
Liepos mėn.
Rinkos dalyvių skundai pateikiami EK DG energy dėl EE ir LV metodikos
VERT atlieka pirminį vertinimą
Susitikimai su LV, EE reguliuotojais
Prašymas LV suteikti prieigą prie LV kainų zonos duomenų (LV reguliuotojo atsisakymas)
Rengiama tyrimo ataskaita
VERT ataskaitos projektas pateikiamas konsultacijai su LV ir EE reguliuotojais
Liepos 22 d. VERT nutarimu Nr. O3E-852 pritarė Tyrimo ataskaitai
VERT kreipėsi į EK DG Energy, LV, EE ministerijas ir reguliuotojus informuodama apie tyrimo rezultatus.

## Slide 4
Pralaidumų skaičiavimo metodikos
Baltijos jūros pralaidumų skaičiavimo regioną (CCR) sudaro: Estija, Latvija, Švedija, Lietuva, Lenkija ir Suomija.
Apima pralaidumų skaičiavimą vidinėse ES jungtyse
Atitinka Europos Komisijos reglamentą Nr. 2015/1222 (CACM)
Atskiros Baltijos šalių metodikos apimančios pralaidumų nustatymą su trečiosiomis šalimis
Latvijos ir Estijos Pralaidumų skaičiavimo taisyklės su RU
Lietuvos pralaidumų skaičiavimo taisyklės su trečiosiomis šalimis
Baltijos jūros pralaidumų skaičiavimo regionas
Pralaidumų skaičiavimo taisyklės su RU
Pralaidumų skaičiavimo taisyklės su trečiosiomis šalimis

## Slide 5: Pralaidumų skaičiavimo principai
Nuo 2020-11-05 BY-LT techniniai pajėgumai (TTC) buvo nepagrįstai naudojami Latvijai vykdant prekybą su trečiosiomis šalimis
Šaltiniai - Nord Pool, https://www.nordpoolgroup.com/globalassets/download-center/tso/max-ntc.pdf
Angl. LRI - Latvian-Russian import ; LRE - Latvian-Russian export, NTC - Net Transfer Capacities; TTC – Total Transfer Capacities
Iki 2020-11-05 Nuo 2020-11-05
LT – Trečiųjų šalių (RU+BY) maksimalus pralaidumas prekybai (NTC) 1250 MW
Latvijos ir Rusijos jungčių maks. pralaidumas prekybai buvo padidintas nuo 323 MW iki 970 MW
TTC: BY-> LT = 1300 MW

## Slide 6: Tyrimo ataskaita
Analizuotas laikotarpis: 2020 m. lapkričio 5 d. – 2021 m. gegužės 31 d.
Pagrindiniai tikslai nustatyti:
Ar taikoma pirmenybė prekybai tarp ES valstybių narių ir ar prekyba su trečiosiomis šalimis nesutrukdė tarpvalstybinei prekybai tarp ES valstybių narių;
Ar apskaičiuoti pajėgumai su trečiosiomis šalimis nesumažino tarpzoninio pralaidumo Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono prekybos zonoje ir ar buvo užtikrintas optimalus perdavimo infrastruktūros panaudojimas;
Veiksnius, kurie turėjo įtakos Latvijos ir Lietuvos elektros kainų pokyčiams bei analizuojamu laikotarpiu sukėlė perkrovas.

## Slide 7: LV-LT kainų skirtumo atsiradimas
Chart: EUR/MWh
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | 2020 | 2021
DIF. LT-LV | 0 | -0.28483 | -0.024568 | -0.20678 | -0.0091129 | -0.010723 | -0.10223 | -0.088455 | -0.41504 | 0 | 0.089583 | 0.88967 | 0.09871 | 0.15643 | 4.4655 | 1.1393 | 0.1644
LV | 30.8214 | 28.0548 | 24.0052 | 23.517 | 24.5274 | 38.6649 | 31.8007 | 43.4105 | 39.9105 | 37.7363 | 41.097 | 44.8639 | 53.5361 | 59.1539 | 43.5142 | 43.598 | 47.6356
LT | 30.8214 | 27.77 | 23.9806 | 23.3102 | 24.5183 | 38.6542 | 31.6985 | 43.322 | 39.4955 | 37.7363 | 41.1866 | 45.7536 | 53.6348 | 59.3104 | 47.9797 | 44.7373 | 47.8
SE4 | 26.3867 | 18.5612 | 15.9551 | 13.7438 | 14.0285 | 24.2118 | 22.8649 | 40.4112 | 35.6489 | 26.2898 | 34.6038 | 37.3238 | 49.7606 | 53.8889 | 45.0987 | 42.465 | 44.7612
EE | 30.8214 | 28.1057 | 24.0052 | 23.6943 | 25.0212 | 37.7735 | 30.1034 | 40.9042 | 39.5972 | 37.6304 | 40.9872 | 45.4949 | 53.5465 | 59.1539 | 43.5142 | 43.598 | 47.6356
FI | 27.1632 | 24.4343 | 20.3659 | 19.8206 | 19.465 | 28.2562 | 20.207 | 40.5458 | 37.8252 | 31.0998 | 27.6238 | 39.255 | 51.2226 | 57.1296 | 38.3235 | 36.7633 | 45.8844
https://www.vert.lt/SiteAssets/posedziai/2021-07-22/tyrimas_del_lv_lt_kainu_p.pdf
Nepagrįstas pasiūlos padidėjimas LV kainų zonoje
Mažesnės kainos elektros energija negali patekti iš LV į LT ir susidaro „komercinės“ perkrovos
Formuojasi aukštos LT zonos kainos
Perkrovos susidarė 10,18 % visų valandų (3624 valandos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d.). Palyginimui, tuo pačiu laikotarpiu 2020-aisiais metais perkrova įvyko tik 0,95 % visų valandų (33 valandos iš 3457 valandų).
Lapkričio 5 d. LV ir EE pradeda taikyti vienašalę metodiką
pasiūla
paklausa
paklausa
pasiūla

## Slide 8: Įtaka prekybai tarp ES narių
iki 2020 m. lapkričio 5 d. prekyba su trečiosiomis šalimis vyko per BY–LT pjūvį. Tokiu būdu pajėgumų paskirstymas vykdomas pačiu optimaliausiu būdu, kuri netrukdė ES tarpvalstybinei prekybai
Perkėlus prekybos taško vietą į Latvijos–Rusijos zoną, prekyba nėra vykdoma pačiu efektyviausiu būdu - elektros energijos perteklius, atsiradęs prekiaujant Latvijos–Rusijos prekybos zonoje, komerciškai patenka į Lietuvą per LV>LT jungtis
Todėl tai, prieštarauja ACER išdėstytiems principams: prekybai tarp ES narių turėtų būti visuomet teikiama pirmenybė ir prekyba su trečiosiomis šalimis neturėtų daryti neigiamos įtakos tarpzoninei prekybai tarp ES šalių

## Slide 9: Kovo mėn. perkrovų laikotarpiai (195 valandos / 26% viso laiko)
Chart: 
RU-LV | 804
LV generacija | 47
EE-LV | 157
Fiziniai srautai LV-LT | 461
Chart: 
| RU-LV | EE-LV | LV-LT
 | 804 | 157 | 1008
Komerciniai srautai
Fiziniai srautai
Šaltinis: „Nord Pool“, AB „Litgrid“
Nuo 2021 m. daugiausiai perkrovų susidarė kovo mėn. ir neišnaudoti LV–LT jungčių pralaidumai susidarė dėl didelių LV–RU prekybos kiekių.
Nekoordinuoti pajėgumų paskirstymai su trečiosiomis šalimis kliudo prekybai tarp ES šalių.
Dideli prekybos kiekiai RU–LV zonoje tiesiogiai daro įtaką kainų skirtumui LV ir LT zonoje.
Fiziniai srautai LT–BY pjūvyje tiesiogiai siejami su komerciniais srautais LT–LV pjūvyje, kuomet nupirkta elektra iš Rusijos patenka į Latvijos prekybos zoną ir gali laisvai patekti į Lietuvą per LT–LV pjūvį, tačiau fiziniai srautai (60 %) patenka per LT–BY pjūvį.

## Slide 10: Perkrovų pajamos 2020-2021 m.
2020 | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis
Perkrovų pajamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | Iš viso
0 | 0 | 0 | 0 | 64 629 | 586 478,3 | 651 107,34
2021 | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Iš viso
Perkrovų pajamos | 79 345,51 | 1 015 22,7 | 3 314 059 | 959 230,5 | 1 626 792 | 6 080 949,82
LV ir EE pradeda taikyti vienašalę metodiką, susidaro perkrovos
Perkrovų pajamos apskaičiuojamos kaip kainų skirtumo tarp skirtingų zonų sandauga su perduotu energijos kiekiu. Šias pajamas moka tiekėjai, kurie yra aukštesnės kainų zonos šalyje (šiuo atveju – Lietuvos tiekėjai).
Perkrovos LT–LV 2020 m. sausio mėn. iki 2021 m. gegužės mėnesio laikotarpiu susidarė tik nuo vienašalės LV ir EE metodikos įsigaliojimo pradžios. Prieš ją pradedant taikyti, analizuojamu laikotarpiu perkrovos nesusidarė, t. y. padidėjo nuo 0 Eur iki daugiau kaip 6 mln. Eur.

## Slide 11: Biržos kainų modeliavimas
Faktinės vidutinės „Diena prieš“ kainos
2021 m. kovo 4 d., EUR/MWh
(skirtumas tarp LT ir LV sudarė 3,65 Eur/MWh)
VERT užsakymu „Nord Pool“ atliko 2021 m. kovo 4 d. „diena prieš“ rinkos skaičiavimus ir analizę, pakeitus įvesties duomenis. Buvo pritaikytas modelis, kuris kiekvieną dieną naudojamas biržos kainų nustatymui.
Modeliavimas buvo paremtas pakeistais RU–LV pjūvio pralaidumais, kur RU>LV prieinamų perdavimo pajėgumų reikšmės buvo pakeistos į ne didesnes kaip 320 MW (atitinka techninį LV-RU jungčių pralaidumą) kiekvienai prekybos valandai, kiti parametrai palikti tie patys.

## Slide 12: Tyrimo išvados
Visiškai išnaudotas LV–LT komercinis pralaidumas sudarė sąlygas atskiromis valandomis susiformuoti rinkos (komercinei) perkrovai tik LV>LT sraute, dėl ko kaina LT prekybos zonoje tam tikrais laikotarpiais buvo 60 ar daugiau procentų aukštesnė, palyginti su LV prekybos zonos kaina.
Techninis RU‒LV jungčių pajėgumas sudaro apie 320 MW, tačiau komercinis srautas, patenkantis į LV, siekia iki 970 MW. Toks perteklinis elektros energijos komercinis srautas, iš trečiųjų šalių patenkantis į LV prekybos zoną, trukdo optimaliai išnaudoti perdavimo sistemos infrastruktūrą, didina rinkos (komercinių) perkrovų tikimybę, dėl ko LV‒LT prekybos zonose susidaro kainų skirtumas.
Trečiųjų šalių prekybos pavedimai biržoje (KAL–LT) buvo pateikti gerokai mažesnėmis kainomis, nei kiti rinkos dalyvių prekybos pavedimai. Duomenys apie RU‒LV prekybos pralaidumo panaudojimą taip pat parodė trečiųjų šalių prekybos pavedimų pranašumą Baltijos elektros energijos rinkoje – tai ypač akivaizdu ne piko valandomis. Dėl mažesnių gamintojų ribinių kaštų importo kiekius iš trečiųjų šalių apriboja ne ES šalių gamintojų konkurencingumas (kuris yra negalimas dėl aukščiau minimų skirtingų reikalavimų veiklai), o būtent paskirstomi pajėgumai.

## Slide 13: Tyrimo išvados
Nors LT‒LV jungtys ir nėra pilnai techniškai išnaudojamos (fizinis srautas sudaro tik 46 proc. komercinio srauto), LV-LT pjūvyje vis vien susidaro rinkos (komercinės) perkrovos. Tyrimo metu atlikti skaičiavimai ir vertinimas parodė, kad apskaičiuojant ir paskirstant tarpsisteminius pralaidumus pagal techninius pajėgumus (kai RU–LV turimi perdavimo pajėgumai (ATC) lygūs 320 MW):
4.1 nesusidarytų PSO perkrovos pajamos, t. y. būtų lygios 0 EUR,
2 kainos tarp šių zonų taptų vienodos ir rinkos dalyviams būtų sudaromos vienodos prekybos sąlygos,
4.3 Lietuvos elektros energijos tiekėjai nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. nebūtų patyrę daugiau kaip 6 mln. EUR perkrovos išlaidų,
4.4 padidėtų prekybos kiekiai su kitomis ES šalimis (SE, EE, FI),
4.5 pusę sumažinto importo iš trečiųjų šalių pakeistų padidintas importas per ES jungtis (FI, SE, PL).
5. LT ir LV kainų skirtumai susidarė ne dėl fizinių LT‒LV jungiamųjų linijų pajėgumų trūkumo, bet dėl nepagrįstai susidariusių rinkos (komercinių) perkrovų.
6. LV ir EE Metodikos taikymas prieštarauja ACER išsakytiems principams ir nėra suderintas su Baltijos CCR metodikos („šešių šalių metodikos“) 1.10 dalimi ir 15.1 dalies d punktu, kuriuose įtvirtinta, kad pirmenybė turi būti teikiama prekybai tarp ES šalių, o prekyba su trečiosiomis šalimis neturi jai kliudyti.

## Slide 14: Pokyčiai nuo rugsėjo 15 d.
VERT rugsėjo 13 d. patvirtino AB „Litgrid“ parengtą Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką:
LT-BY tarpsisteminėje jungtyje grynasis pralaidumas prekybai (NTC) nustatomas 0 MW.
LT-BY tarpsisteminėje jungtyje Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatorius (PSO) AB „Litgrid" nustatys maksimalų techninį pralaidumą (TTC) tik ta apimtimi, kuri būtina patekti techniniam srautui.
LT-BY tarpsisteminės jungties pralaidumo nustatymas neribos Latvijos ir Rusijos elektros energijos prekybos.
Nuo rugsėjo 15 d.:
LV-LT komercinis srautas didžiąja dalimi padengiamas fiziniu srautu patenkančiu per LV-LT jungtį, kadangi komerciškai nėra naudojamasi BY-LT jungtimis.
Chart: MW

## Slide 15
AČIŪ UŽ DĖMESĮ!