## Slide 1
2022 m. gegužės 30 d.
Vytautas Ruolia
Komercijos direktorius
Dėl Lietuvos dujų rinkos tolesnės integracijos į regionines dujų rinkas

## Slide 2: Dujų suvartojimas Lietuvoje, TWh
2020-2021 m. dujų suvartojimas Lietuvoje padidėjo dėl didesnio dujų poreikio elektros gamybai bei šaltų orų 2021 m. I ketv.
2022 m. suvartojimas įtakotas rekordiškai aukštų dujų kainų ir dėl to riboti Achema gamybos masto, vėlesniais metais vartojimas turėtų būti apie 20 TWh
Ilgesnės trukmės laikotarpiu suvartojimas priklausys nuo dekarbonizacijos procesų, dujų poreikio transporto srityje, žalių dujų (biometano, žalio vandenilio) suvartojimo
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022P
Bendras dujų suvartojimas Lietuvoje | 23.3 | 24.3 | 22.3 | 23.5 | 25.1 | 24.1 | 20.5
Trąšų gamybai | 12.4 | 14.5 | 12.3 | 14 | 13.1 | 11.6 | 9

## Slide 3: Importo į Lietuvą ir tarpvalstybinių srautų tendencijos
Dujų importo srautai į Lietuvą, TWh
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022P
iš SGDT | 4.6 | 14.6 | 12.4 | 8.8 | 19.6 | 21.9 | 16.3 | 30.8
iš Baltarusijos | 22.8 | 9.3 | 14.7 | 14.4 | 9.8 | 9.9 | 5.8 | 3.1
Iš Latvijos | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 3.1 | 3.3
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022P
Į Latviją | 1 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 6 | 8 | 1.9 | 10
Į Lenkiją | 6.8
Dujų perdavimas Latvijos ir Lenkijos kryptimis, TWh
iš SGDT
iš Baltarusijos
iš Latvijos
*Prognozė
Tranzitas į Latviją nuosekliai didėjo – pagrinde vasarą iš SGD terminalo
2021 m. dėl nepatrauklių dujų rinkos kainų – ženklus srauto sumažėjimas
2022 ženklus eksportas į PL ir LV iš SGD terminalo
Paskutiniais metais dominavo dujų importas per SGD terminalą
Bei didėjo pasinaudojimas Latvijos Inčiukalnio dujų saugykla
Tranzitas į Karaliaučių 2017-2021 metais svyravo 25-28 TWh ribose. 2022 m. turėtų būti transportuota apie 26 TWh

## Slide 4: Regiono dujų rinka – status quo
Baltijos šalys + Suomijos rinkos dydis ~60 TWh per metus
Nuo 2020 m. Latvija-Estija yra suformavusios bendrą dujų rinką. Bendra rinka reiškia, kad joje (1) yra vienas didmeninės prekybos taškas, (2) bendros dujų perdavimo ir balansavimo taisyklės, ir (3) komerciškai nėra sienos dujų transportavimui tarp ją sudarančių valstybių.
Nuo 2020 m. Latvija-Estija kartu su Suomija yra suformavę FINESTLAT tarifų zoną. Tarifų zona reiškia, kad (1) į ją sudarančias valstybes yra vienodi perdavimo įleidimo tarifai (2) bei tarp Latvijos-Estijos bendros rinkos ir Suomijos dujų rinkos kirsti sieną nėra tarifų – t.y. siena komerciškai egzistuoja, ir joje pajėgumai paskirstomi, tačiau dujos perduodamos per sieną nemokamai.
Derybos baigiamuosiuose etapuose dėl Lietuvos prisijungimo prie FinBalt tarifų zonos nuo 2023 10 01
Suomija
Estija
Latvija
Lenkija
Lietuva
GIPL
~ 200 TWh/m.
20-24 TWh/m.
20-22 TWh/m.
18 TWh/m.

## Slide 5
Kotlovka
Kiemėnai – iš LV
Tarifo nėra
Kiemėnai – į LV
Tarifo nėra
Esminiai principai:
  Visuose LT ir FinEstLat įleidimo taškuose taikoma bendra (vienoda) įleidimo kaina (tačiau nuolaidos galimos SGDT įleidimo taškuose ir GIPL)
  Perdavimo kainos tarp LT ir LV panaikinamos
  Operatoriai tarpusavyje skirsto (pagal nacionalinio dujų suvartojimo proporcijas) surinktas įleidimo į tarifų zoną pajamas, iš jų padengiant:
    operatorių patirtas kintamas sąnaudas dėl regioninių srautų;
    ITC kompensaciją (už tarpvalstybinį dujų tranzitą) už grynąjį srautą per LT-LV jungtį.
  Pajamos iš tranzito srautų iš Baltarusijos į Rusiją nėra skirstomos (jos paliekamos LT). Pajamos už tranzitą iš SGD terminalo į Lenkiją irgi lieka Lietuvai.
Regioninės integracijos link – tarifų zonos ir ITC (inter-TSO compensation) sprendiniai
Santaka
Klaipėda

## Slide 6: Vertintinos naudos Lietuvai dėl bendros tarifų zonos sukūrimo
Geresnė prieiga prie Inčiukalnio saugyklos (nauda tiekėjams arba vartotojams kurie dujomis apsirūpina patys). Šios naudos svarba išauga reikšmingai, lyginant su situacija 2021 m. pabaigoje, tame tarpe sukuriant ir sąlygas dėti dujas iš LT SGD terminalo į saugyklą bei sukuriant konkurencines sąlygas tarp LT SGD terminalo bei būsimo FI-EE SGD terminalo.
Didesnė konkurencija ir rinkos likvidumas.
Dujų kainų konvergencija regione.
Papildomi srautai per Klaipėdos SGDT ir perdavimo sistemą. Dabartiniame kontekste (karas Ukrainoje) ši nauda neaktuali dėl visiško SGDT pajėgumų panaudojimo (yra paklausa tiek Baltijos šalyse, tiek Suomijoje, tiek Lenkijoje), ir daugiau būtų skatinami papildomi srautai per GIPL. Tačiau ateityje, jeigu Estija ir Suomija pradės eksploatuoti papildomą terminalą regione, bus sukurta terminalų konkurencinė aplinka ir, esant bendroje tarifų zonoje, išliks papildomų SGD srautų prielaida, t.y. kad SGDT bus daugiau naudojamas.
Geresnės sąlygos bendradarbiavimui dėl žaliųjų dujų transportavimo.

## Slide 7
GIPL jau veikia!

## Slide 8
58 GWh/d
74 GWh/d
GIPL reikšmingai diversifikuoja importo šaltinius į visą regioną
Baltijos šalių ir Suomijos dujų paklausos dalis, galima padengti dujomis iš GIPL
>40%
GIPL pajėgumai
Kryptis | GWh/h | GWh/d | TWh/metus | mlrd. m3/metus
PL→ LT | 3,1 | 74 | 27 | 2,4
LT→ PL | 2,4 | 58 | 21 | 1,9
Importo pajėgumų iš alternatyvių tiekimo šaltinių padidėjimas
+60%
Nauji tranzito keliai per Lietuvą, tame tarpe:
Iš Lenkijos kitų Baltijos šalių ir Suomijos poreikiams;
Iš Klaipėdos SGD terminalo į Lenkiją
GIPL – pajėgumai ir svarba regionui

## Slide 9: GIPL Komerciniai užsakymai ir fizinis srautas 2022 m. gegužės mėn.
Chart: GWh
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Fizinis srautas, LT>PL | 20.242 | 20.4336 | 20.871 | 20.2181 | 20.7028 | 20.7379 | 19.5014 | 20.2728 | 20.2439 | 20.5349 | 15.0681 | 13.0515 | 17.3413 | 14.933 | 18.3275 | 17.702 | 12.9154 | 14.5022 | 8.686 | 11.2453 | 13.0518 | 19.1878 | 18.7063
Nominacijos, LT>PL | 20.5402 | 20.5402 | 20.5402 | 20.5402 | 20.5402 | 20.3002 | 19.7002 | 20.4442 | 20.4442 | 20.2325 | 15.8973 | 12.9933 | 17.8893 | 15.5613 | 19.4493 | 19.5693 | 13.5933 | 15.3933 | 12.6093 | 13.0413 | 14.8893 | 19.4493 | 19.5693
Nominacijos, PL>LT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 1.008 | 0.207 | 0.72899 | 1.008 | 0 | 2.018 | 1.578 | 2.125 | 2.54 | 1.634 | 1.616 | 0 | 1.396

## Slide 10: Lenkijos dujų strateginiai projektai
GAZ-SYSTEM’s Strategic Projects
GUSTORZYN–WRONÓW PIPELINE
Commissioning: December 2023
NORTH-SOUTH CORRIDOR
Operational in 2022
POLAND–SLOVAKIA INTERCONNECTION
5,7 bcm/year (to PL) / 4,7 bcm/year (to SK)
Commissioning: 3Q 2022
POLAND-LITHUANIA INTERCONNECTION
(GIPL)
2,4 bcm/year (to LT) / 1,9 bcm/year (to PL)
Commissioning: May 2022
FSRU GDAŃSK
At least 6,1 bcm/year. Commissioning: 2027 (2025)
Possible expansion of the capacity up to 12 bcm/ year
EXTENSION OF LNG TERMINAL IN ŚWINOUJŚCIE
Current capacity: 6,1 bcm/year
After full expansion: 8,3 bcm/year.
Commissioning: December 2023
10 bcm/year (to PL) 3 bcm/year (to DK)
Commissioning: October 2022
NORTH –SOUTH CORRIDOR / UKRAINE
UNDER PREPARATION
GIPL AS PART OF REGIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

## Slide 11: Lenkijos dujų jungtys su kitomis šalimis

## Slide 12: Ačiū už dėmesį
www.ambergrid.lt
Info@ambergrid.lt
+370 5 236 0855