## Slide 1: AEI plėtra: prisijungimo prie perdavimo tinklo pokyčiai
2023 m. kovas
litgrid.eu

## Slide 2: Prie Lietuvos elektros perdavimo tinklo galima prijungti tiek atsinaujinančių energijos išteklių galios, kiek jos gali prireikti
Nuostata įtvirtinta LRV nutarime 2023-02-01
Techninė perdavimo sistemos riba yra didesnė, nei rinkos poreikis – vartojimo, saugojimo ir eksporto galimybės

## Slide 3: „Litgrid“ prognozė 2030 metams: 9,4 GW AEI galios poreikis
Vėjas: 5 GW
Galios poreikis
žiemą
Galios poreikis
vasarą
Saulė: 4,4 GW
2,6 GW
Vidutinis vartojimas žiemą
+
2,4 GW
Eksporto pralaidumai
2 GW
Vidutinis vartojimas vasarą
+
2,4 GW
Eksporto pralaidumai
Siekiant, kad nebūtų gamybos ribojimų, galima 9,4 GW leistina generuoti AEI galia, kur 5 GW būtų vėjo elektrinės ir 4,4 GW – saulės ​
​
​

## Slide 4: AEI galia šiuo metu ir plėtros planai
Chart: 
| Saulė | Vėjas
Leistina generuoti galia | 0.599 | 0.946
Suteiktas leidimas plėtoti | 0.392 | 1.713
Pasirašyta ketinimo protokolų | 3.319 | 0.377
Jūrinis vėjas | 1.4
5 GW
4,4 GW
Leistina generuoti galia perdavimo ir skirstymo tinkluose:
1,0 GW
Suteiktas leidimas plėtoti:
1,9 GW
Pasirašyta ketinimo protokolų:
0,3 GW
0,6 GW
0,4 GW
3,3 GW
Leistina generuoti galia perdavimo ir skirstymo tinkluose:
Suteiktas leidimas plėtoti:
Pasirašyta ketinimo protokolų:
Vėjas: 4,4 GW
Saulė: 4,3 GW
Rezervuota jūrinio vėjo projektams:
1,4 GW
Kovo 10 d. duomenys

## Slide 5: Pirmi rezultatai po reguliacinių pasikeitimų – itin džiugūs
Visi 2 GW sąrašo projektai – tęsiami
  Visi 27 projektai (“Litgrid” tinkle) išreiškė norą tęsti ir jau kreipėsi dėl ketinimų protokolų atnaujinimo
7.5 GW naujų projektų prašymų per pirmas tris dienas nuo kvietimo pradžios
  2.9 GW naujų saulės prašymų
  3.8 GW naujų vėjo prašymų
  0.8 GW naujų kaupiklių prašymų
  Iš jų – 4.7 GW hibridinės elektrinės

## Slide 6: Prisijungimo prie elektros perdavimo tinklų tvarkos aprašas: 5 svarbiausi pokyčiai

## Slide 7
Iki šiol: Prie perdavimo tinklo galima prijungti 2 GW komercinių saulės elektrinių
LRV nutarimas:
Saulės elektrinių galios ribą galima viršyti tiek, kiek yra rinkos poreikis. Su sąlyga, kad sutinkama su PETA nurodytais generacijos ribojimais
Neribota saulės parkų prijungimo galia
1.
Naujas prijungimo tvarkos aprašas:
Generacija būtų ribojama, jeigu viršytų visą šalies vartojimo poreikį, eksporto ir kaupimo galimybes

## Slide 8: 300 proc. tinklo galios išnaudojimas
Iki šiol: Prie perdavimo tinklo jungiamų visų rūšių elektrinių leistina generuoti galia sumuojama
Naujas prijungimo tvarkos aprašas:
Vienoje perdavimo tinklo zonoje:
100 % saulės leistinos generuoti galios;
100 % vėjo leistinos generuoti galios
100 % energijos kaupimo įrenginių leistinos generuoti galios
Hibridinių elektrinių atveju pralaidumai vertinami atskirai – saulės dalis su kitomis saulės elektrinėmis, vėjo su vėju
2.

## Slide 9: Prioritetais pagrįsta pralaidumo rezervavimo tvarka
Iki šiol: Pralaidumai išduodami pagal „pirmas atėjai, pirmas gavai“ principą
Naujas prijungimo tvarkos aprašas:
Nustatyti pralaidumų suteikimo prioritetai:
Jūrinis vėjas, 1.4 GW
Fiziniai gaminantys vartotojai
Elektrinės su kaupikliais
Juridiniai gaminantys vartotojai
Hibridinės elektrinės
Vienos rūšies elektrinės
Prioritetai vertinami ir pralaidumai išduodami kas tris mėnesius organizuojamais galių rezervavimo šaukimais
3.

## Slide 10: Elektrinių su kaupimo įrenginiais skatinimas
Iki šiol: Nebuvo skatinama
Naujas prijungimo tvarkos aprašas:
Aukštesnis prioritetas tinklo galios rezervacijai, palyginti su saulės, vėjo ar hibridinėmis elektrinėmis
Sistemoje esant gamybos pertekliui – 2 kartus mažesni gamybos ribojimai, palyginti su elektrinėmis be kaupimo įrenginių
4.

## Slide 11: Hibridinių elektrinių skatinimas
Iki šiol: Nebuvo skatinama
Naujas prijungimo tvarkos aprašas:
Aukštesnis prioritetas tinklo galios rezervacijai, palyginti su vienos AEI rūšies elektrinėmis
5.

## Slide 12: Ačiū!